## Slide 1: 18 ème séminaire Sécurité des Vols du pilote privé Avion et ULM 16 mars 2024
Ilyass LEMCHENDEG ACAT
Dysfonctionnement
d’une commande de vol :
Détection et traitement

## Slide 2: Plan
Introduction
Evénements de sécurité
Quelques rappels
Analyse des défaillances
Gestion de la situation
Prévention et formation
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Pourquoi traiter un tel sujet ?
Susciter une réflexion sur les nombreux facteurs de risque :
  Dans le cockpit : caméras, téléphones, objets divers
  Dans l’environnement opérationnel : givrage, risque animalier (collisions)
  Liés à la simulation des pannes lors des vols d'instruction
Susciter une réflexion sur le besoin d’une formation accrue (ab initio et maintien de compétences) : connaissances, instruction en vol

## Slide 4
Niveau de risque associé à la défaillance d’une commande de vol

## Slide 5: Evénements de sécurité
Les événements ayant fait l’objet :
d’un rapport du BEA
d’une déclaration REX FFA

## Slide 6
Événement | Lieu et date
Accident d’un Elixir immatriculé F-HKEC | La Rochelle (17), le 14/02/2024
Accident d’un Integral R d'Aura Aero | Prat Bonrepaux Le 12/04/2022
Incident d’un avion Cessna 172 | aux Saintes (971), le 18/02/2022
Incident grave survenu au Beech 1900D | Le 10/12/2021
Accident d’un avion Cessna F172 N | Abzac (33), le 23/05/2021
Accident d’un DR400 | Saint Giron Antichan, le 05/08/2020
Accident de l’Extra 200 | Lasbordes, le 14/02/2019
Accident d’un motoplaneur | Ploërmel Loyat (56), le 9/02/2013
Accident d’un avion DR400 | Sarreguemines Neunkirch, le 15/03/2012
Accident d’un avion SOCATA RALLYE | Blagnac, le 10/10/2012
Evènements objet d’un rapport BEA
Bilan : une dizaine d’accidents mortels liés aux commandes de vol en 15 ans

## Slide 7
Événement | Lieu et date
Accident d’un avion DynAero MCR01 VLA | Heimsbrunn (68), le 25/09/2011
Accident d’un avion Colomban MC 100 | Hudimesnil (50), le 25/09/2009
Accident d’un DR400-140B | Quiberon(56), le 24/04/2008
Accident d’un avion CAP 10 C | Saint Léger en Yvelines, le 21/10/2007
Accident du Twin Otter de Tahiti | l'île de Moorea, le 9 août 2007
Accident d’un avion Jabiru J400 | Bordeaux-Yvrac, le 26/07/2007
Accident d’un avion Mudry Cap 21 | Auch, le 01/05/2001
Accident d’un CAP 232 | Calvi(2B), le 24/10/1995

## Slide 8
Événement 1: Accident de l’Integral R (Aura Aero)
Conséquences: deux morts, avion détruit
Date : 12/04/2022
Endommagement de la chaîne de gauchissement
Perte de contrôle et collision avec le sol
Mise en œuvre tardive du système de sauvetage de l’équipage

## Slide 9
Événement 2: Accident d’un Cessna F172 N
Conséquences : 1 mort, avion détruit
Date : 23/05/2021
Rupture d’un maillon fortement corrodé de l’une des chaînes du mécanisme de commande des ailerons
Diminution de la tension de la boucle de liaison
Perte de contrôle et collision avec le sol

## Slide 10
Evénement 3 : Accident d’un Robin DR400
Conséquences : avion endommagé
Date : 05/08/2020
Pas d’autorité en roulis après la rotation
Manche latéral bloqué par une gourde
Interruption du décollage à faible hauteur
Note: événement du CAP10BK immatriculé F-BXHU Cf. Flash Sécurité des Vols 16 octobre 2017
OBJET PERDU = DANGER !

## Slide 11
Événement 4: Accident d’un Robin DR400-140B
Conséquences : 3 morts, avion détruit
Date : 24 avril 2008
Après le décollage l’avion s’incline fortement à gauche
Pas d’autorité en roulis
Manche latéral bloqué par un appareil photo
Perte de contrôle
Collision avec le sol.

## Slide 12
Événement 5 : Accident d’un motoplaneur
Conséquences : aéronef endommagé
Date : 25/09/2011
Désolidarisation du manche en place arrière
Défaut de serrage

## Slide 13
Événement 6: Accident d’un avion DynAero MCR01 VLA
Conséquences : 1 mort, avion détruit
Date : 25/09/2011
Usure/Corrosion du mécanisme de commande des flaperons
Dissymétrie de portance
Pas d’autorité en roulis
Perte de contrôle et collision avec le sol

## Slide 14
Événement 7: Accident d’un avion Mudry Cap 21
Conséquences : 1 mort, avion détruit
Date : 01/05/2001
Erreur de remontage de la gouverne de profondeur
Perte de contrôle lors d’une figure de voltige
Collision avec le sol
Source: Rapport d’accident BEA

## Slide 15
Evénement | Catégorie
P2002 - Déroulement intempestif du trim électrique | Défaillance
P2002 - Déroulement intempestif du trim électrique | Défaillance
P2002 - dysfonctionnement commande de puissance moteur | Défaillance
Aquila AT01 - Dysfonctionnement Trim électrique | Défaillance
Aquila AT01 - Dysfonctionnement Trim électrique | Défaillance
Aquila AT01 - Trim électrique bloqué | Défaillance
Aquila AT01 - Rupture du câble de commande de gaz | Défaillance
C172 - Sortie dissymétrique des volets | Défaillance
DA20 - Mauvais remontage de la gouverne de profondeur | Maintenance
APM20 - Panne de volets | Défaillance
SR20 Cirrus - Problème Déconnexion PA sur Cirrus | Procédures vol
WT9 - Blocage du manche dans le harnais | Blocage par objets
Evénements objet d’une déclaration REX FFA

## Slide 16
DR400/120 - Déformation tôle de protection des commandes | Blocage mécanique
DR400/120 - Blocage du manche par une gourde métallique oubliée | Blocage par objets
DR400/120 - Confusion entre bouton radio et bouton trim | Procédures vol
DR400/120 - Blocage du gauchissement détecté avant mise en route | Blocage mécanique
DR400/120 - Défaillance commande de gaz à l'arrondi | Défaillance
DR400/120 - Commande des gaz bloquée | Défaillance
DR400/140 - dommage d'un volet sorti causé par des moutons au PKG | Risque animalier
DR400/140 - Gène débattement commandes de vol | Facteur humain
DR400/160 - Blocage de commandes de vol | Blocage par objet
DR400/160 - Blocage commandes par tablette | Facteur humain
DR400/160 - Dépôt de givre sur les commandes | Environnement
DR400/160 - Absence de frein sur un tendeur d'aileron | Maintenance
DR400/160 - Sortie de piste à l’atterrissage | Maintenance
DR400/160 - Rupture de l'axe de commande d'un volet. | Maintenance

## Slide 17
DR400/180 - Perte de contrôle suite à un blocage commande | Blocage par objet
DR400/180 -Blocage palonniers par tapis de sol | Blocage par objet
DR401 - Déroulement intempestif Trim électrique | Défaillance
DR401 - Rupture de bielle de commande de volet | Maintenance
HR200 - rupture du tendeur de la commande de gouverne de direction | Maintenance
Jodel D112 - Rupture du cable de Trim | Maintenance
Jodel D112 - Blocage inadapté des commandes | Procédures vol
PA28 - Blocage palonnier gauche en butée | Blocage par objet
PA28 - Commande de gaz partiellement bloquée en vol | Maintenance
PA28 - Inclinaison excessive après activation du PA | Procédure vol
PA28 - TRIM électrique de profondeur plein cabré avant le décollage | Procédure vol
CAP10 B - Point dur à la profondeur avant la mise en route | Maintenance
CAP10 B - Objet mobile provoquant un blocage de commande | Blocage par objet
E 200 Extra - Blocage partiel des commandes par gobelet de purge | Blocage par objet

## Slide 18
Déroulement d’un trim à commande électrique

## Slide 19
Où est le “circuit breaker” du trim ?
Disjoncteurs du DA20
B
D
C
A
E

## Slide 20: Quelques rappels
Les trois axes d’inertie
Définition et fonction des commandes de vol
Effets “indirects” et stabilité

## Slide 21
A. Les trois axes d’inertie : roulis, tangage, lacet.

## Slide 22
B. Définition et fonction des commandes de vol
Les commandes de vol sont les dispositifs qui permettent d’actionner :
les gouvernes :
Ailerons
Profondeur
Symétrie
Trims
et les autres systèmes :
Volets
Becs
Aérofreins
Freins
Groupe Moto-Propulseur (GMP)

## Slide 23
Ailerons :
Effet direct : mouvement autour de l’axe de roulis
Pilotage de l’inclinaison
source: L’avionnaire

## Slide 24
Gouverne de profondeur :
Effet direct : mouvement autour de l’axe de tangage
Pilotage de l'assiette
source: L’avionnaire

## Slide 25
Gouverne de symétrie :
Effet direct : mouvement autour de l’axe de lacet
Pilotage de la symétrie
source: L’avionnaire

## Slide 26
Trim (compensateur) :
Annulation de l’effort du pilote sur la commande de la gouverne, en vol stabilisé
source: L’avionnaire

## Slide 27: Quelques situations !

## Slide 28
Situation N°1 : vous ne parvenez plus à incliner ni à maintenir votre inclinaison en agissant sur le manche
Questions:
Quelles causes possibles?
Que faites-vous face à cette situation ?

## Slide 29
Situation N°2 : votre avion monte et descend de façon incontrôlée
Questions :
Quelles pourraient en être les causes?
Que faites-vous face à cette situation ?

## Slide 30
Situation N°3 : votre avion commence à changer de cap de façon incontrôlée
Questions:
Quelles pourraient en être les causes?
Que faites-vous face à cette situation ?

## Slide 31
C. Effets indirects et stabilité
Lacet induit
Lacet inverse
Roulis induit
Mise en virage
Dans le virage
Dans le virage, au décrabage
Quoi
Quand
Action de pilotage (hors défaut)
Palonnier coordonné avec Manche latéral
Palonnier côté aile basse
Manche latéral opposé au roulis (côté aile haute ou qui s’élève)
Tangage
Changement Vitesse et/ou Puissance
Manche longitudinal
Les effets indirects et la stabilité sont des atouts en cas de défaillance d’une commande de vol
Δ incidence sur ailerons générant un ΔTraînée
Δ Vent relatif (amplitude) sur voilure générant un ΔTraînée
Δ Vent relatif (amplitude-incidence) sur voilure générant ΔPortance
Origine
Δ Vent relatif (amplitude-incidence) sur stabilisateur générant ΔPortance-Déportance

## Slide 32
C. Effets indirects et stabilité : des atouts
l’assiette
l’inclinaison
la symétrie
Ailerons
Profondeur
Symétrie
Pilotage de
Gouverne
Si la commande est défaillante
J’utilise le palonnier
J’utilise le trim, la puissance, les volets
J’incline peu, évite les Δ PWR de forte amplitude
Moment du Δ Fz sur voilure (attaque oblique)
Moment du Δ Fz sur stabilisateur + gouverne et sur volets
Moment du Δ Fz sur stabilisateur + gouverne
Origine
Commande
Manche latéral
Manche longitudinal
Palonnier
Roulis
Tangage
Lacet
Axe d’inertie
Connaissances théoriques :
Loi de l’équilibre autour d’un axe (somme des Moments nulle)
Centre de poussée et Centre de gravité

## Slide 33: Analyse des défaillances
Facteurs contributifs
Eléments de la chaîne fonctionnelle

## Slide 34
A: Facteurs contributifs
Défauts de conception ou de fabrication
Impacts, chocs, collisions
Fatigue des matériaux, usure, corrosion
Conditions extrêmes, installations (Aérodrome)
Défaillances mécaniques ou électriques
Erreurs humaines
Défauts de maintenance
Exploitation
Environnement
Design/Facteurs humains
Objets étrangers (FOD)

## Slide 35
B: Eléments de la chaîne fonctionnelle
Timonerie et câbles
Rupture
Désolidarisation
Grippage
Blocage…
Mécanique
Trim + volets
Panne totale
Défaut alimentation (tension faible…)
Faux contacts…
Electrique
Pilote automatique
Connectique
Surchauffe (ventilation…)
Défaut alimentation (surtension…)
Electronique
Freinage
Fuites
Clapets défaillants
Liquide non conforme…
Hydraulique

## Slide 36: Gestion de la situation
Détection
Traitement
Derniers recours

## Slide 37
A: Détection de la défaillance
Vibrations
Bruits inhabituels
Manque d’efficacité
Résistance
Retour d’effort
Voyants lumineux, alarmes sonores
…

## Slide 38
B: Traitement
Phase du vol
Altitude
Vitesse
Criticité de la défaillance
…
B: Bilan
D: Décision
I:Information
C: Commande
R: Reset
A: Alimentation
P: Protection
S: Signalisation
Interrompre le vol
Se dérouter
Poursuivre le vol
Conséquences
Procédures
Evaluation : temps disponible + terrain(s) accessible(s) + conditions de vol
Organisme ATS
Passagers
A: Analyse

## Slide 39
D: Derniers recours
Source: Parachute GRS | BASE ULM ST EXUPÉRY
Un parachute individuel
Un parachute de cellule
peut sauver des vies
Il est crucial de vérifier et de savoir utiliser les moyens de secours (procédures).

## Slide 40: Prévention et formation
Vérification
Reporting
Formation théorique et pratique

## Slide 41
Importance de la vérification
Avant le départ
    Détection d’anomalies : cinématique, bruit de frottement, rigidité, jeu(x), désolidarisation, déformation, crique, fuite, …
Au roulage et avant décollage
    Commandes libres
    Dans le bon sens
    Sans point dur
Pendant le vol
    Efficacité de l’action sur la commande
    Perception de l’effort à exercer…
Après le vol
    Contrôle visuel
    Debriefing

## Slide 42
Importance du reporting
Signaux forts :
Mention obligatoire des anomalies et observations sur le carnet de route, le cas échéant Notification par CRESAG (événement de sécurité)
Signaux faibles :
Reporting/questionnement systématique pour “vivre sans doute”
    Pilote suivant
Personnel en charge de la maintenance
Dirigeant, Instructeur de vol
Déclaration REX FFA
Quels signaux faibles ?

## Slide 43
Formation
Instruction en vol :
Au sol
  Superviser chaque visite prévol (gouvernes, volets : vérifier la cinématique)
  Justifier les vérifications effectuées au départ, avant l’envol, pendant et après le vol
  Préparer les exercices de panne (scenarii, etc.) -> pas d’improvisation
  Briefer sur la représentativité de l’exercice vis vis d’une situation rélle
Formation théorique (connaissances) :
Aérodynamique
Mécanique du vol : loi de l’équilibre autour d’un axe, stabilité
Conception des commandes de vol, chaînes fonctionnelles
Manuel de vol
Méthodes de détection et traitement des défaillances (procédures)

## Slide 44
Formation
Instruction en vol:
En secteur
      NB : toutes les situations de dysfonctionnement ne peuvent pas être simulées en vol
  Simuler le blocage d’une gouverne
  Simuler la panne du trim
  Manoeuvre des volets :
        vérification visuelle et des effets (en tangage, roulis, lacet)
        pas de changement de configuration en virage
  Ne pas s’engager dans un exercice de panne sans préparation
  Attention au “negative training”
Concerne aussi les vols de : laché machine, lâché club, formation au maintien des compétences, prorogation ou renouvellement de qualification

## Slide 45: Conclusion
La défaillance d’une commande de vol peut être fatale
La gravité de l’événement dépend de la situation
La connaissance approfondie du fonctionnement de l’aéronef utilisé, de ses systèmes et des procédures permet de comprendre ce qu’il se passe et d’appliquer une solution adaptée
Importance de la vérification et du reporting
Se former et s’entraîner régulièrement à la détection et au traitement des pannes
Consolidez vos compétences techniques et non techniques

## Slide 46: Remerciements
Jacques LOURY pour sa confiance et son aide à la préparation de cette intervention.
Thierry LOO (BEA) pour ses conseils.

## Slide 47: Lien utiles
Perte de profondeur sur Morane Paris (securitedesvols.aero)
Perte de profondeur sur Morane Paris on Vimeo
La visite prévol d'un PC6 (securitedesvols.aero)
Un an après - Faible activité et risques pour la sécurité on Vimeo